## Slide 1: CZP – Přednáška č.4
Obsah předchozí přednášky:
LTI SYSTÉMY
Relace vstupu a výstupu LTI systému – konvoluce
Stabilita LTI systémů
Kauzalita LTI systémů
Korelace vs Konvoluce – druhy konvoluce (lineární, cyklická, lin.konvoluce signálů konečné délky (Fast convolution/rychlá konvoluce), lin.konvoluce signálů nekonečné délky (metody add save, add overlap)
PROSTŘEDKY POPISU LTI SYSTÉMŮ
Rozdělení – popis v časové a frekvenční oblasti
Přechod mezi nimi – DTFT
Parcevalův teorém
Popis v časové oblasti
Obecná struktura LTI systému
Popis LTI systémů pomocí diferenční rovnice
Popis LTI systémů pomocí impulsní odezvy
Popis ve frekvenční oblasti
Popis LTI systémů pomocí frekvenční charakteristiky
Popis LTI systémů pomocí přenosové (systémové) funkce

## Slide 2
PROSTŘEDKY POPISU LTI SYSTÉMŮ

## Slide 3
PARCEVALŮV TEORÉM
Platí obecně?
ANO, díky DTFT platí, že:
Energii signálu nelze transformováním změnit, tj. Energii lze ekvivalentně určit jak v časové, tak ve frekvenční oblasti
DTFT – Discrete Time Fourier Transformation

## Slide 4
x = [sin(0.1*pi*[0:999])] + [sin(0.2*pi*[0:999])]
+ [sin(0.02*pi*[0:999])];
sum(((abs(x)).^2))
[H] = (abs(fft(x)));
sum(((abs(H)).^2))/length(x)
URČENÍ ENERGIE SIGNÁLU V ČASOVÉ A FREKVENČNÍ OBLASTI

## Slide 5
POPIS LTID SYSTÉMŮ V ČASOVÉ OBLASTI
POPIS DIFERENČNÍ ROVNICÍ A IMPULSNÍ ODEZVOU
Vychází z obecné struktury LTID
systému
Analogie se spojitými systémy
(náhrada derivací diferencemi)
Obecná diferenční rovnice N-tého řádu s konstantními koeficienty
Hodnoty vstupních a výstupních vzorků se zápornými indexy:
se nazývají počáteční podmínky a pro jednoznačné chování systému je nutno je definovat.
Obecné schéma struktury LTI systémů
Obecně M může být rozdílné od N
Pro kauzální systémy platí: N>M
Výchozí vztah:
LTID systémy popsány pouze násobením, sčítáním a posunem v čase

## Slide 6
Podle tvaru diferenční rovnice rozdělujeme systémy na RDF / NRDF
Podle tvaru odezvy na jednotkový impuls rozdělujeme systémy na FIR / IIR
Rozdělení (popis) systémů podle tvaru diferenční rovnice
RDF – Recursive Discrete Filter (Rekurzivní číslic. filtry / systémy)
NRDF – Non-recursive Discrete Filter (Nerekurzivní číslic. f/sys)
Rozdělení (popis) systémů podle tvaru impulsní odezvy
FIR – Finite Impulse Response (Systémy s konečnou imp.odezvou)
IIR – Infinite Imupulse Response (Systémy s nekon. imp.odezvou)
POPIS LTID SYSTÉMU DIFERENČNÍ ROVNICÍ
Nerekurzivní část
Rekurzivní část

## Slide 7
Příklady jednotlivých systémů

## Slide 8
POPIS LTID SYSTÉMU DIFERENČNÍ ROVNICÍ – poznámky
Vztah mezi koeficienty a(k), b(k) a impulsní odezvou h(n)

## Slide 9
POPIS LTID SYSTÉMU DIFERENČNÍ ROVNICÍ – MATLAB -příklad

## Slide 10
POPIS LTID SYSTÉMŮ VE FREKVENČNÍ OBLASTI
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU A SYSTÉMOVOU FUNKCÍ

## Slide 11
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU
Na vstup systému pustíme harmonickou funkci, a ještě lépe komplexní exponenciálu:

## Slide 12
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU

## Slide 13
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU

## Slide 14
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU - příklad

## Slide 15
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU – speciální vlastnost DTFT

## Slide 16
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU – speciální vlastnost DTFT

## Slide 17
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU – speciální vlastnost DTFT

## Slide 18
POPIS FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKOU – speciální vlastnost DTFT
Výjimka:

## Slide 19
POPIS LTID SYSTÉMŮ VE FREKVENČNÍ OBLASTI
POPIS SYSTÉMOVOU FUNKCÍ
Systémovou (přenosovou) funkci získám na základě transformace diferenční rovnice pomocí Z- transformace

## Slide 20
Z - transformace

## Slide 21
Z – transformace – důležitá třída obrazu X(z)

## Slide 22
Z – transformace – příklady, obrazy známých funkcí

## Slide 23
Z – transformace – základní vlastnosti

## Slide 24
Zpětná Z – transformace, příklady

## Slide 25
SYSTÉMOVÁ FUNKCE – odvození využitím Z-transformace

## Slide 26
SYSTÉMOVÁ FUNKCE – odvození využitím Z-transformace

## Slide 27
SYSTÉMOVÁ FUNKCE – zpětná transformace obrazu na originál

## Slide 28
2 způsoby získání SYSTÉMOVÁ FUNKCE H(z)

## Slide 29
Výpočet frekvenční odezvy ze SYSTÉMOVÉ FUNKCE H(z)